电液动刀闸阀的简单介绍 电液动刀闸阀产品特点： 电液动刀闸阀，又名电液动刀型闸阀，电液动刀形闸阀，是由电液动装置同刀闸阀配合，实现电控液动，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀 电液动刀闸阀的详细信息 电液动刀闸阀产品特点：电液动刀闸阀，又名电液动刀型闸阀，电液动刀形闸阀，是由电液动装置同刀闸阀配合，实现电控液动，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀。 刀闸阀吸取了国内外先进技术和结构优点，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的锲块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。 电液动刀闸阀产品技术参数： 产品型号：PZ273H-10C、PZ273X-10C、PZ273W-10P 外型结构:凸耳、梅花、圆型 公称通径范围：DN50-DN2000 公称压力范围：国标、美标、日标、德标、英标 材质：铸钢、不锈钢、 闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L 连接形式：法兰、对夹 阀座密封圈：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、四氟 堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金 填料密封：含油四氟盘根 适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣