电动旋转阀的选型和应用技术

刘国光13962246618苏州麦科威化工设备有限公司

电动旋转阀主要用于粉颗状物料的重力给料或气力输送系统中，采用电机作为驱动装置，阀体内装有叶轮，通过叶轮的旋转来均速、定量给料，另外设计精密的旋转阀也可用作关风机，或者叫锁气旋转阀。

RVD旋转阀（Discharge type rotary valve）：

链驱动式旋转阀

装配了集气料斗和加料靴的旋转阀

也被称之关风机；可用作重力喂料装置；也可安装于除尘器底部，作为排灰阀使用；也可以用在气力输送场合；安装加料靴后可安装于气力输送管线上，用以均匀向气力输送管线喂料；适用于粉料、粉料加加粒状物料；最高使用压差0.15Mpa(即国人常说的15公斤，我司的旋转阀制造精密，使用压力常大于常见国产阀)；使用温度最高250℃，法兰连接，采用SUS304不锈钢铸造阀体，转子直径150-630mm.

RVB 直吹式旋转阀（Blow through rotary valve）：

齿轮电机直驱式直吹旋转阀，上部装有集气料斗

侧出料，适用于粉体，直接连接气力输送管线上，高压气体直接从阀体底部吹过，可防止粉体粘附于叶轮上，能提高输送效率。最高使用压差0.15Mpa(即国人常说的15公斤，我司的旋转阀制造精密，使用压力常大于常见国产阀)；使用温度最高120℃，法兰连接，采用SUS304不锈钢铸造阀体，转子直径250-500mm.

RVG 粒料旋转阀：

阀体装有排气口，防卡料设计，适用于粒料的重力下料，或者低压气力输送管线中。最高使用压差0.15Mpa(即国人常说的15公斤，我司的旋转阀制造精密，使用压力常大于常见国产阀)；使用温度最高250℃，法兰连接，采用SUS304不锈钢铸造阀体，转子直径200-630mm

RVH高压粒料旋转阀：

适用于粒料的低速、密相气力输送，做为可控加料装置使用。阀体设计有排气口，防卡料设计。最高使用压差0.35Mpa(即国人常说的35公斤，我司的旋转阀制造精密，使用压力常大于常见国产阀)；使用温度最高250℃，法兰连接，采用SUS304不锈钢铸造阀体，转子直径200-320mm

刘国光 13962246618

传真：0512-58919169

苏州麦科威化工设备有限公司

专注于粉、粒状物料处理机械设备的设计和制造